## Slide 1: Hukum hooke

## Slide 2: Daftar isi
Teori Dasar
Rumus
Alat dan Bahan yang diperlukan
Prosedur pembuatan Alat
Prosedur Penggunaan Alat
Pengamatan
Kesimpulan
Penutup

## Slide 3: Teori dasar
Teori dasar Hukum Hooke berasal pada tahun 1676, dari ilmuan Robert Hooke yang mengusulkan satu hukum fisika yang menyangkut pertambahan panjang sebuah elastic yang dikenai oleh suatu gaya. Menurut beliau, pertambahan panjang berbanding lurus dengan yang diberian benda atau konstanta pegas.
Pegas merupakan salah satu contoh benda Elastis atau Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda yang elastis, maka bentuk benda tersebut berubah. Untuk pegas dan karet, yang dimaksudkan dengan perubahan bentuk adalah pertamabahan panjang. Perlu diketahui juga bahwa gaya yang diberikan juga memiliki batas batas tertentu yang mana itu disebut batas elastisitas.

## Slide 4: Rumus
Rumus :
F = gaya pegas dalam N
K = konstanta pegas dalam Nm-1
∆x = perubahan panjang dalam m
M = massa beban dalam kg
g = gaya gravitasi (10 m/s2)
Tanda (K) menunjukkan bahwa arah gaya (F) berlawanan dengan arah simpangan (∆x). Grafik hubungan antara gaya (F) dengan pertambahan panjang (∆x) pegas.

## Slide 5: Alat dan bahan yang diperlukan
Alat yang diperlukan :
1. Pegas
2. Statif / batang penyangga
3. Kayu
4. Beban
5. Mistar (Penggaris)
6. Pangkon pegas

## Slide 6: prosedur pembuatan alat
Cara pembuatan alat :
1. Pertama, Kita menggunakan kayu sebagai alas dari statifnya. Kami memotong kayu tersebut dengan bentuk persegi panjang.
2. Kedua, Kita menempelkan atau memakukan statif dengan alasnya yang mana statif sudah dipotong dengan ukuran 50cm.
3. Ketiga, Kita menempelkan dan memaku kembali kayu diatas statif. Yang mana kayu ini sebagai tumpuan agar pangkon pegas bisa di cantolkan.
4. Keempat, Kita memasangkan pangkon pegas pada kayu yang sudah terpasang.
5. Kelima, pasang pegasnya ke pangkon pegasnya
6. Keenam, Kita merapikan alat sederhana ini dan selesai.

## Slide 7: Cara penggunaan Alat
Pertama, Kita pasangkan pegas statif pada pangkon pegas.
Kedua, kita ukur panjang pegas menggunakan mistar atau penggaris, catat sebagai L0.
Ketiga, Kita gantungkan sebuah beban pada ujung pegas .
Keempat, Kita ukur renggangan pegas yang terjadi setelah pegas diberi beban, catat sebagai L. Catat juga massa beban yang digantungkan sebagai m (massa).
Kelima, Kita lakukan langkah selanjutnya dengan beban yang berbeda-beda massa.

## Slide 8: Pengamatan yang telah dilakukan
Nama Beban | m (kg) | F (N) | L0 (m) | L (m) | ∆L (m) | k (N/m)
... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
Keterangan:
m : Massa
L0 : Panjang awal
∆L : Perubahan panjang
F : Gaya pegas
L : Panjang akhir
k : Konstanta pegas
Menghitung gaya tarik pada pegas dengan rumus dengan m adalah massa dan g = 10 m/s2.
Menghitung pertambahan panjang pegas dengan rumus.

## Slide 9
Sumber : https://yoyokp88.files.wordpre
ss.com/2013/02/kelompok-3-hukum-hooke.pptx